## Slide 1: 卒業研究について
ゼミ発表 2019/4/23

## Slide 2: 様々な制御系システム設計について
モデルベース設計
機械工学実験Ⅱでも学習したシステム同定を伴うシステム設計
  →グレーボックスモデリング？
制御する対象が物理システム
何かしら物理法則が成り立っていることが既知
パラメータはシステム同定を行う場合
  →システム同定の精度に依存
  →システム同定自体が手間

## Slide 3: 様々な制御系システム設計について
モデルフリー設計
PID制御
プラントの事が正確に分からない、不確定要素の存在でモデル構築が困難
  →ロバスト制御、適応制御など
  →そもそも不安定系は危険で世に出せない？
  →「応答性」や「安定性」を議論できることが非常に重要

## Slide 4: 様々な制御系システム設計について
学習制御
「学習によって制御を行い、その性能を向上させる」
  →広義ではフィードバック制御なども含む
  →系になんらかの意味での未知要素があり、その未知要素をメモリに取り込み、系のダイナミクスを学習するために反復試行を行いながら制御する手法
  →ニューラルネットワークなどを用いる
問題点
  →反復試行が影響を及ぼす
  →ノイズに弱いらしい
  →オンラインの必要

## Slide 5: 課題から考えられる研究テーマ
全体的にあまり活発に深層学習やニューラルネットワークを用いた制御手法の研究はされていないように思えた。業界的にはPID制御などと比較してあまり実用性が無いと考えられているのでは？
  モデルフリー設計における応答性や安定性の議論の可否について
  ニューラルネットワークを用いた学習制御でのノイズ除去による制御精度向上
  ニューラルネットワークを用いた学習制御における反復試行の削減
  PIDデータベース駆動型チューニングにおけるPIDゲインの制約を考慮したオフラインデータベース更新法